## Slide 1: 模型預測結果

## Slide 2
使用模型 : lasso , forward selection , tree , random forest , SVM
模型概念：使用透過KNN找出local model的訓練資料，並搭配各種lag time及seasonality，再使用以上模型預測holder 2 的 V0 體積，並計算MAPE(%)
基本參數：
  解釋變數：生產、總消耗、日週期、週週期
  KNN（local model）筆數：30 , 100 , 500
  Time Lag：10分鐘 , 20分鐘 , 30分鐘 , 60分鐘
  Training data ：7 ~ 11 月
  Testing data：12月抽取300個時間段
  預測 : 1分鐘 , 5分鐘 , 10分鐘 , 30分鐘 後瞬間體積

## Slide 3: lasso
預測時間 | K=30 Lag=10 | K=30 Lag=20 | K=30 Lag=30 | K=30 Lag=60
1 min | 1.2 | 3.254 | 3.811 | 1.03
5 min | 3.148 | 3.764 | 3.011 | 3.499
10 min | 6.206 | 6.722 | 6.152 | 6.735
30 min | 17.538 | 18.536 | 18.099 | 19.003
預測時間 | K=100 Lag=10 | K=100 Lag=20 | K=100 Lag=30 | K=100 Lag=60
1 min | 1.144 | 1.198 | 1.199 | 1.186
5 min | 2.057 | 2.717 | 2.702 | 2.739
10 min | 4.533 | 4.908 | 4.839 | 5.122
30 min | 14.135 | 14.225 | 14.132 | 14.892

## Slide 4: lasso
在預測時間為1,5,10分鐘且K=100,500時，MAPE多落在5%以內
在預測時間為10分鐘且K=500時，MAPE反倒比K= 30,100時略高
推測lasso模型預測較適用於短時間，時間拉長明顯效果變差，隨著K增加MAPE也明顯減少，且預測結果受Lag影響較小
預測時間 | K=500 Lag=10 | K=500 Lag=20 | K=500 Lag=30 | K=500 Lag=60
1 min | 1.151 | 1.166 | 1.16 | 1.16
5 min | 1.816 | 1.756 | 1.698 | 2.029
10 min | 3.913 | 3.913 | 3.693 | 3.973
30 min | 12.919 | 12.645 | 12.973 | 13.234

## Slide 5: forward selection
預測時間
K=100 Lag=10
K=100 Lag=20
K=100 Lag=30
K=100 Lag=60
1 min
5 min
10 min
30 min
預測時間 | K=30 Lag=10 | K=30 Lag=20 | K=30 Lag=30 | K=30 Lag=60
1 min | 0.471 | 2.475 | 3.075 | 0.647
5 min | 2.975 | 3.967 | 3.101 | 3.45
10 min | 6.647 | 7.41 | 7.561 | 7.013
30 min | 23.252 | 27.705 | 28.233 | 27.017
預測時間 | K=100 Lag=10 | K=100 Lag=20 | K=100 Lag=30 | K=100 Lag=60
1 min | 0.245 | 0.291 | 0.366 | 0.512
5 min | 1.858 | 2.241 | 2.665 | 3.47
10 min | 4.158 | 4.793 | 6.494 | 7.489
30 min | 13.67 | 17.646 | 21.719 | 28.606

## Slide 6: forward selection
預測時間 | K=500 Lag=10 | K=500 Lag=20 | K=500 Lag=30 | K=500 Lag=60
1 min | 0.204 | 0.214 | 0.195 | 0.236
5 min | 1.626 | 1.576 | 1.495 | 1.467
10 min | 3.646 | 3.646 | 3.565 | 3.505
30 min | 12.577 | 12.288 | 13.434 | 13.731
在預測時間為1分鐘時，MAPE多落在1%以內
在預測時間為10分鐘以後，K較小的模型開始較為不準確
推測forward selection模型預測較適用於短時間，時間拉長明顯效果變差，同時也發現K增加會使結果更好，且在預測短時間，受Lag影響較小

## Slide 7: tree
預測時間 | K=30 Lag=10 | K=30 Lag=20 | K=30 Lag=30 | K=30 Lag=60
1 min | 17.35 | 18.972 | 19.391 | 18.018
5 min | 17.201 | 18.342 | 17.733 | 18.865
10 min | 18.538 | 18.572 | 18.329 | 18.328
30 min | 23.362 | 24.709 | 24.322 | 24.757
預測時間 | K=100 Lag=10 | K=100 Lag=20 | K=100 Lag=30 | K=100 Lag=60
1 min | 6.901 | 7.717 | 7.984 | 7.761
5 min | 7.655 | 8.616 | 8.91 | 8.229
10 min | 9.554 | 9.646 | 9.937 | 9.936
30 min | 17.101 | 17.759 | 17.905 | 18.986

## Slide 8: tree
預測時間 | K=500 Lag=10 | K=500 Lag=20 | K=500 Lag=30 | K=500 Lag=60
1 min | 5.949 | 6.691 | 6.737 | 6.853
5 min | 7.04 | 7.271 | 7.294 | 7.508
10 min | 8.88 | 8.88 | 8.851 | 9.416
30 min | 16.135 | 15.25 | 16.317 | 15.537
在K=30時，MAPE皆於17%以上，較不準確，考慮到tree演算法，當K過小時會導致預測結果不佳

## Slide 9: random forest
預測時間 | K=30 Lag=10 | K=30 Lag=20 | K=30 Lag=30 | K=30 Lag=60
1 min | 8.099 | 10.691 | 11.841 | 11.123
5 min | 9.36 | 10.747 | 10.874 | 11.99
10 min | 11.616 | 12.454 | 12.704 | 13.214
30 min | 20.959 | 21.06 | 21.279 | 21.486
預測時間 | K=100 Lag=10 | K=100 Lag=20 | K=100 Lag=30 | K=100 Lag=60
1 min | 3.29 | 3.918 | 4.195 | 4.252
5 min | 5.239 | 5.615 | 5.809 | 6.185
10 min | 7.687 | 7.816 | 8.107 | 8.364
30 min | 15.977 | 16.073 | 16.366 | 16.893

## Slide 10: random forest
預測時間 | K=500 Lag=10 | K=500 Lag=20 | K=500 Lag=30 | K=500 Lag=60
1 min | 1.518 | 1.618 | 1.684 | 1.652
5 min | 3.436 | 3.532 | 3.675 | 3.74
10 min | 5.867 | 5.867 | 5.974 | 6.038
30 min | 14.914 | 14.2 | 14.791 | 14.226
random forest預測結過相似於tree，且在預測短時間略優於tree
random forest在K=30時預測效果皆不理想，推測為演算法當K過小時會導致預測結果不佳
推測random forest受K影響顯著

## Slide 11: SVR Linear
預測時間 | K=30 Lag=10 | K=30 Lag=20 | K=30 Lag=30 | K=30 Lag=60
1 min | 4.756 | 8.113 | 9.123 | 9.193
5 min | 6.392 | 10.394 | 7.89 | 10.516
10 min | 9.149 | 13.067 | 10.46 | 12.096
30 min | 25.228 | 24.369 | 22.964 | 22.051
預測時間 | K=100 Lag=10 | K=100 Lag=20 | K=100 Lag=30 | K=100 Lag=60
1 min | 2.61 | 3.321 | 3.469 | 4.036
5 min | 3.627 | 3.931 | 4.297 | 5.25
10 min | 5.915 | 5.705 | 5.819 | 6.888
30 min | 16.67 | 23.652 | 22.786 | 19.887

## Slide 12: SVR Linear
預測時間 | K=500 Lag=10 | K=500 Lag=20 | K=500 Lag=30 | K=500 Lag=60
1 min | 1.585 | 1.933 | 1.966 | 2.516
5 min | 2.368 | 2.501 | 2.555 | 3.279
10 min | 4.133 | 4.133 | 4.831 | 5.055
30 min | 13.056 | 13.709 | 15.479 | 19.565
推測SVR模型預測結果會同時受預測時間及K影響，但受Lag影響較小
因為資料龐大，鑒於設備不夠力，cross validation挑選gamma及cost時間過長，只使用Linear，結果並沒有預期中理想，但與其他模型差距不會太大，我們推測使用Radial的結果會更優於其他模型

## Slide 13: Time Lag 討論
因為以上結果受Lag影響皆不太明顯，所以後續接使用單一一種Lag比較
由於Lag=30,60時造成predictor過多卻沒有明顯影響，綜合所有考量，我們選擇Lag=10做比較並進行更長時間之預測

## Slide 14: 模型比較 K=30 Lag=10
在K=30 ， tree及Random Forest結果較不佳，反觀Lasso及Forward Selection較好
 | 1 min | 5 min | 10 min | 30 min
Lasso | 1.2 | 3.148 | 6.206 | 17.538
Forward Selection | 0.471 | 2.975 | 6.647 | 23.252
tree | 17.35 | 17.201 | 18.538 | 23.362
Random Forest | 8.099 | 9.36 | 11.616 | 20.959
SVR Linear | 4.756 | 6.392 | 9.149 | 25.228

## Slide 15: 模型比較 K=100 Lag=10
在K=100，短時間內Lasso及Forward Selection結果依舊比較好，但時間拉長三者差異逐漸減小
 | 1 min | 5 min | 10 min | 30 min
Lasso | 1.144 | 2.057 | 4.533 | 14.135
Forward Selection | 0.245 | 1.858 | 4.158 | 13.67
tree | 6.901 | 7.655 | 9.554 | 17.101
Random Forest | 3.29 | 5.239 | 7.687 | 15.977
SVR Linear | 2.61 | 3.627 | 5.915 | 16.67

## Slide 16: 模型比較 K=500 Lag=10
在K=500，Forward Selection在預測結果依舊最佳，但與Lasso、Random Forest、SVR Linear相差不會太大，推測若使用SVR Radial能使效果更佳
 | 1 min | 5 min | 10 min | 30 min
Lasso | 1.151 | 1.816 | 3.913 | 12.919
Forward Selection | 0.204 | 1.626 | 3.646 | 12.577
tree | 5.949 | 7.04 | 8.88 | 16.135
Random Forest | 1.518 | 3.436 | 5.867 | 14.914
SVR Linear | 1.585 | 2.368 | 4.133 | 13.056

## Slide 17: 模型比較
使用模型 | 使用時機
Lasso | 適合用於K較小及短時間
Forward Selection | 適合用於K較小及短時間
tree | 不適合用於K較小，類似於Random Forest
Random Forest | 適合用於K較大，且結果皆優於tree
SVR Linear | 由於我們無法跑出更佳的Radial而先將Linear排除討論